Коммерческое предложение

| Кому: Всем заинтересованным | От: ООО «Памир» |
| --- | --- |
|  | 193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.104, стр.23, лит. А пом. ПТ227 ИНН 7811713460 КПП 781101001 |

| Модель FD15G-Y1 | Условия оплаты и поставки |
| --- | --- |
|  | Стоимость | 1 687 000 руб. с НДС |
|  | Паспорт самоходной машины | В наличии |
|  | Утилизационный сбор | Включен |
|  | Срок поставки | 15.12.22 |
|  | Год выпуска | 2022 г |
|  | Условия оплаты | 100% предоплата |
|  | Условия поставки | Склад г. СПб Октябрьская наб.д.104 стр 23 |
|  | Официальная гарантия | 1 год или 2000 моточасов |
|  | Срок действия предложения | 5 календарных дней |
|  | В стоимость включены: налоги, сборы, расходы по таможенному оформлению |
| Техническое описание |  |
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Двигатель | Дизельный Yanmar (Япония) |
| Мачта | Трёхсекционная вагонного типа, высота подъема – 4800 мм |
| Трансмиссия | АКПП (гидродинамическая трансмиссия Power Shift) |
| Длина вил | 920 мм |
| Габариты | Ширина - 1086 мм; длина до основания вил - 2295 мм; высота кабины - 2040 мм |
| Колеса; тип шин | 4-х опорный/ 4 колеса \ пневматические |
| Устройство бокового смещения каретки |  |
| Передние и задние комбинированные фары |  |
| Зеркала заднего вида |  |
| Набор ЗИП |  |
| Оградительная решетка для груза |  |
| Звуковой сигнал заднего хода |  |
| Регулируемый наклон рулевой колонки |  |